正隆股份有限公司竹北廠:

廠長:王明燦

地址:新竹縣竹北市大義里長青路二段300號

電話:03-5561226

傳真:03-5561236

主要營業項目:

文化用紙、塗佈卡紙及家庭用紙

獲獎事評:

- 全廠每年依上級年度方針展開，經過全員參與、積極製程改善,94年度執行多項改善案例,較具代表性包括全廠性真空泵改造.增設脫墨漿熱分散系統,家庭用紙機網部毯部噴水shower停用.去污機停用.13M/C磨漿機替代使用.及紙機烘缸護罩修改.風車運轉率提高……等等大項改善案例。

- 對全廠製程改善以降低耗能使用量,並將能源管理納入TPM活動內,並依階段性執行。

第一階段：日常操作管理之強化.

第二階段：小規模製程改善

第三階段：能源最有效之利用，製程最適化

- 透過能源管理組織與查核制度,及製程改良與節能管理工作,每年節省能源使用量及降低CO2排放量.成果豐碩。

- 整體節約能源總效益1,800萬元/年,節省電量794萬度/年,節省的水量62萬噸/年,節省的蒸汽量2,089噸/年,節省CO2排放量5,900公噸/年。

.

績優事蹟摘要:

製程節能或抑制二氧化碳排放項目簡介:

- 造紙一部 真空系統改善案,降低用電量。

- 降低脫墨漿用汽量,增設購買熱分散系統。

- 降低脫墨漿用水量，將流程系統改造。

- 衛生紙機去污機停用，降低用電量。

- 降低衛生紙機清水用量，將紙機網毯部噴水SHOWER用水量減少。

- 13M/C離解機使用合理化，降低用電量。

- 13M/C烘缸護罩排氣改善，降低用汽量。

- 風力發電機運轉率提高，增加綠色能源使用量。

能源管理與查核制度實施情況:

- 由查核小組不定期稽核,及各單位副課長每月不定期對全廠稽核,總公司技術部協助不定期稽核。

- 廠內每個月召開節約能源管理推動委員會,及廠經營會議上檢討節能目標達成率,追蹤未完成不符合異常單,且總公司每一季召開ISO會議,檢討各廠達成率,並提報各廠績效。

- 總公司推動溫室氣體盤查,並於94年已將全廠二氧化碳排放量盤查完成。

績優事蹟猜摘要(續):

節約能源或抑制低二氧化碳排放措施及成效:

1. 造紙一部 真空系統改善案

11號機每年節省費用1,517,764元

12號機每年節省費用668,349元

13號機每年節省費用2,153,636元

合計造紙一部真空系統案完成後每年節省費用: 4,339,749元/年

減少CO2排放量:1,497噸/年。

2.降低脫墨漿用汽量

每噸脫墨漿蒸汽用量由0.65噸降至0.49噸，降低24.6%

自94.05～95.04節省耗用蒸汽量13059.2噸

(（脫墨漿產量）*0.65-0.49）噸蒸汽 ＝2,089.47噸/年

節省耗用蒸汽費用 2089.47噸*770元/噸＝1,608,891元/年.

減少CO2的排放量:451.32噸/年。

3. 降低脫墨漿用水量

94年1～6月平均每噸漿使用45噸清水。

94年07月～95年06月每噸漿使用30.5噸清水。

每噸漿降低32.2%之清水用量。

94年07月～95年06月合計節省清水：

13,752噸漿（年產量）*14.5噸水/噸漿=199,410噸水/年

199,410噸/年*3.5度電*2元/度=1,395,870元/年

減少CO2排放量: 481.58噸/年。

- 衛生紙機去污機停用節能改善案

統計時間自94年05月改善案完成，至95年04月止為期一年

時間，抄造課合計低濃度去污機停用的運轉天數為295天。

經評估停用低濃度去污機可節省的電力為 3,799 度/天。

節省耗用電力：3,799 度/天 × 295 天/年 = 112 萬度/年。

節省用電成本：112 萬度/年 × 2.0 元/度 = 224 萬元/年。

減少CO2排放量： 772.80 噸/年。

- 降低衛生紙機清水用量

節省水量:1,210 噸/天 × 350 天/年 = 423,500噸/年。

節省電量:423,500 噸/年 * 3.5 度/噸= 148 萬度/年。

節省金額:1,480,000 度/年 * 2.0 元/度= 296 萬元/年。

減少CO2排放:1,021.20 噸/年。

- 13M/C離解機使用合理化

11,250(度電/月)+18,750(度電/月)=30,000(度電/月)

減少CO2排放量：248.4(噸 /年。

7. 13M/C烘缸護罩排氣改善

依調查熱交換後溫度提高5℃

以溫度35℃時比重量為1.08 kg/m 3  Cs：比熱(kcal/kg℃)

Q＝60,480 m3/hr *1.08 kg/m 3*0.26 kcal/kg℃*5℃

Q =84,913 kcal/hr以重油熱焓值（9,700kcal/kg）

84,913 kcal/hr /9,700 kcal/kg =8.7kg/hr ≒209kg/day

已知 1T蒸氣產出需75L重油  209*0.95(比重)/75=2.6473T蒸汽/day

1T蒸氣成本約770元，以整年運轉時間340天計

故每年節省成本 2.6473*770*340=約69萬/年

已知1T蒸氣會生成0.216噸/CO2

减少CO2排放量:194.42噸/年。

8風力發電機運轉率提高案

節省耗用台電電力: 7,289,800 -5,180,020KWH=2,109,780 (度/年)

節省耗用電力費用:2元/度 * 2,109,780度/年=4,219,560 元/年

減少CO2排量:1,456 噸/年。

未來整體節約能源或氧化碳計劃:

| 1 | 15M/C烘缸護罩乾燥由丙烷改為天然瓦斯 |
| --- | --- |
| 2 | 增加台電22.8KV饋線 |
| 3 | 15M/C停止短纖磨漿系統 |
| 4 | 提升15M/C頭箱操作濃度 |
| 5 | 改用高效率散漿機刀盤 |
| 6 | 15M/C損紙系統篩選機停用(二段) |

其它特殊事蹟:

1.92年建置當時台灣最大發電量之風力發電機。.

2.95年獲得鍋爐協會選拔為鍋爐使用績優廠商。

3.93年參加溫室氣體盤查輔導,並於94年完成全廠盤查。

4.93年參加節能績優廠商選拔複審。

5.93年參與經濟部工業局輔導工業用水效率提升輔導與推廣計劃。

案例相片:

1.造紙一部 真空系統改善案

2.降低脫墨漿用汽量

4.衛生紙機去污機停用節能改善案

- 降低衛生紙機清水用量

6.13M/C離解機使用合理化

7. 13M/C烘缸護罩排氣改善

7.13M/C烘缸護罩排氣改善

8風力發電機運轉率提高案