節約能源績優廠商優等獎

基本資料:

地址: 桃園縣平鎮市延平路三段223號

電話: 03-493-2131

傳真: 03-492-9511

主要營業項目:

聚酯粒

聚酯半延伸絲

加工絲 / 聚酯棉

保特瓶 / 膠片

工程塑膠 / 光電薄膜

新光合成纖維股份有限公司  中壢廠

獲/獎/事/評:

- 該廠製程設備或公用設備, 自規劃、設立、運轉均能考量能源效率。公司全體動員, 納入節能組織, 有效運作能源查核管理工作。節能工作能擬定優先次序, 有效且持續推陳佈新, 自2002年起至今, 共擬定六期新節約能

源計劃。最近實施之第五期及六期深入製程, 改變作業方式, 以達節約目的, 有相當突破的作法。在節約能源工作推行, 該廠勇於突破現狀, 求新

、求變, 不惜人力物力, 排除困難完成計劃目標, 其精神值得效法。

- 此次提報之六個節約能源項目:

1).冷凍水直送化方案—須多個生產單位停車配合, 施工許可時間短, 改造工作量極大, 因有完善之計劃及準備, 得順利完成。

2).溫調水洗系統改善節能案及紡絲Q/A風溫提升案—包含製程作業方式之改變, 節約能源但又能確保品質。

3).吹撚壓空高低壓系統分開供應案及鍋爐冷凝水回收設備增設案—乃配合近年製程改變後, 果斷採取之節能措施。

4).放流水回收再增加700噸/日案— 採二階段實施, 仍能保有持續改善之精神。能兼顧節能及農民之需求。

3.歷年能源設備用電量

| 年 度 | 92年實績 | 93年實績 | 94年實績 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用電量kwh | 168,106,867 | 156,446,448 | 150,259,217 |

績/優/事/蹟/摘/要

製程節能或抑低二氧化碳排放項目簡介

1.冷凍水系統直送化方案

2.吹撚壓空高低壓系統分開供應

3.溫調水洗系統改善節能

4.紡絲Q/A風溫提升節能

5.放流水再回收增加700噸/日 (93年回收放流水量3000噸/日)

6.鍋爐冷凝水回收設備增設

能源管理與查核制度實施情形：

1.年度工作:

1).能源用戶節約能源查核制度申報表(經濟部)資料填報.(年度,季)

2).每年提出節約能源工作報告呈核.

(.年度成果.

(.來年工作計劃及預算.

(.來年目標.

3).每月定期召開節約能源會議-實施計劃進度跟催與效益評估.

4).參與95年度能源局-『溫室氣體排放源盤查、登錄與驗證試行計劃』示範推廣工廠輔導工作.

2.每月工作:

1).年度工作計劃進度按月追蹤.

2).能源耗量與CO2 排放量按月檢討. (每月經營檢討分析)

3).各單位熱原單位統計比較. (由各單位列入每月績效評核)

4).各單位蒸汽卻水器點檢由原二課彙總提出報告.

3.推動節約能源教育宣導

1).將本廠節約能源實施與計劃. (掛在公司內部網站,與同仁分享)

2).廠外受訓及回授.

3).請專家來廠講授.

4).廠商節約能源產品介紹.

新光合成纖維股份有限公司  中壢廠

績/優/事/蹟/摘/要(續)

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效：

| 項 目 | 節能方案 | 節能成果 | 抑低CO2量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KWH/年 | 仟元/年 | 噸/年- |
| 1. | 冷凍水系統直送化方案. | 1,322,534 | 1,953.8 | 912.5 |
| 2. | 吹撚壓空高低壓系統分開供應 | 360,000 | 531.8 | 248.4 |
| 3. | 溫調水洗系統改善節能. | 2,370,024 | 3,501.4 | 1,635.3 |
| 4. | 紡絲Q/A風溫提升節能. | 579,420 | 856.0 | 400.0 |
| 5 | 放流水回收再增加700噸/日. | 270,345 | 399.3 | 186.5 |
| 6 | 鍋爐冷凝水回收設備增設 | 27,112 | 40.1 | 18.7 |
|  |  | 123.19(KL/年) | 1,287.3 | 363.41 |
| 合 計 | 電: 4,929,435kwh 油: 123.19 KL | 8,569.7 | 3,764.8 |

整體節約能源及抑低二氧化碳排放實效：

| 項 目 \ 年度 | 92年 | 93年 | 94年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位用油 KL / T | 0.0535 | 0.0536 | 0.0525 |  |  |  |  |
| 單位用電 KWH×103/ T | 0.4634 | 0.4459 | 0.4388 |  |  |  |  |
| CO2 排放量 T-CO2 | 404,700.5 | 394,601.4 | 382,045 |  |  |  |  |
| 較前一年節約 % | - | -2.5% | -3.2% |  |  |  |  |

其他可供節約能源示範推廣之項目：

水資源的珍惜及節約： 項目一　"廢水放流水回收,軟化再利用“　投資700萬元, 每日回收水量約3,000噸/日, 用電可節省1,240,303KWH/年。

第六期廢水回收再增加700噸/日, 僅投資37萬, 節省用電量270,345KWH/年。兩期之回收量佔廢水處理量比例已達85%。須保留約15%放流水, 供應附近農田灌溉等用途。

回收水用於補充冷卻水塔, 製程用水, 每年共可節省用水量1,350,500T, 除節省用電外, 亦大幅度削減地下水抽水量, 地層動水位提升, 也是對環境的一項

回饋, 珍惜水資源回收用水節省用電量, 共可降低CO2排放量1,042噸/年- CO2, 亦達環境保護的目的, 節約能源與環境保護息息相關, 此可為一例。

其他特殊事蹟：

1. 81年獲頒經濟部防治工業污染績優廠商。

2. 83年獲頒經濟部節約能源績優廠商。

3. 83年獲ISO 9002品保認證。

4. 84年獲ISO 9001品保認證。

5.89年獲ISO 14001品保認證。

6. 91年獲頒經濟部節約能源績優廠商。

7. 94年獲頒經濟部節約能源績優廠商。

| 冷凍水系統直送化方案 | 吹撚壓空高低壓系統分開供應 |
| --- | --- |
| 溫調水洗系統改善節能 | 紡絲Q/A風溫提升節能 |
| 放流水回收再增加700噸/日. | 鍋爐冷凝水回收系統 |

# Text boxes

協理 杜燦南