附表二
二氧化碳排放指數(能源耗用量與CO2換算表)

排放源類別	燃料別	CO2排放指數		熱 值
		原始單位		Kcal/原始單位	KLOE/原始單位 / x 10-3
		單位	Kg-CO2
煤	自產煤	Kg	2.3329	5,890	0.6544
	原料煤	Kg	2.6933	6,800	0.7556
	燃料煤	Kg	2.4081	6,080	0.6756
	無煙煤	Kg	2.9221	7,100	0.7889
	焦煤	Kg	2.6933	6,800	0.7556
	煙煤	Kg	2.4081	6,080	0.6756
	次煙煤(發電業)	Kg	1.9715	4,900	0.5444
	次煙煤(其他)	Kg	2.2532	5,600	0.6222
	褐煤	Kg	1.2026	2,844	0.3160
	油頁岩	Kg	0.9529	2,127	0.2363
	泥煤	Kg	1.0354	2,333	0.2592
	煤球	Kg	1.5512	3,800	0.4222
	焦炭	Kg	3.1359	7,000	0.7778
燃料油	石油焦	Kg	3.3473	8,200	0.9111
	航空汽油	L	2.1981	7,500	0.8333
	航空燃油	L	2.3948	8,000	0.8889
	原油	L	2.7620	9,000	1.0000
	奧里油	Kg	2.1190	6,573	0.7303
	液化天然氣(LNG)	m3	2.1139	9,000	1.0000
	煤油	L	2.5588	8,500	0.9444
	頁岩油	Kg	2.7946	9,106	1.0118
	柴油	L	2.6060	8,400	0.9333
	車用汽油	L	2.2631	7,800	0.8667
	蒸餘油 (燃料油)	L	3.1110	9,600	1.0667
	液化石油氣(LPG)	L	1.7529	6,635	0.7372
	石油腦	L	2.3938	7,800	0.8667
	柏油	L	3.3787	10,000	1.1111
	潤滑油	L	2.9462	9,600	1.0667
	其他油品	L	2.7620	9,000	1.0000
燃料氣	乙烷	m3	2.8602	11,090	1.2322
	天然氣	m3	1.8790	8,000	0.8889
	煉油氣	m3	2.1704	9,000	1.0000
	焦爐氣	m3	0.7808	4,200	0.4667
	高爐氣	m3	0.8458	777	0.0863
	電力	kWh	0.494	860	0.0956

註1：1KLOE=9.0 ×106 Kcal，1度電產生0.494 Kg CO2 (電力排放係數依經濟部能源署公告之「112年度電力排碳係數」計算)。
註2：各類能源熱值及公升油當量計算依經濟部能源署公告之「能源產品單位熱值表」計算。
註3：各類能源CO2排放係數依環境部公告之「固定源與移動源(燃料) CO2排放係數」計算(溫室氣體排放係數管理表6.0.4版)。
資料來源：經濟部能源署網站（https:// www.moeaea.gov.tw/）